## Slide 1: 通 信 原 理
通信工程学院ISN
刘龙伟
二零一七年

## Slide 2: 课程介绍及评分办法
通信原理为专业技术基础课程，要求重点掌握：
  通信系统的基本概念和分析方法
  信息传输的基本原理；
  熟悉各种通信技术的基本特点以及性能；
  在此基础上，研究通信系统的设计，了解通信发展方向
先修课程：《信号与系统》、《概率论与随机过程》等

## Slide 3: 课程介绍及评分办法
教材：《现代通信原理与技术》张辉、曹丽娜 《通信原理学习指导》张辉、曹丽娜
本课程着重概念和系统介绍，主要涉及通信原理课本第1、2、3、4、5、6、7、8、10（部分）、11章。
课程共64课时；
学习方式：课堂教学/课后作业/课后大作业
成绩评价：期中考试20%；平时作业10% ；文献阅读和计算机仿真10% ；期末考试60% 。

## Slide 4: 课程的基本内容
绪论
随机过程
信道与噪声
模拟调制系统
数字基带传输系统
模拟信号的数字传输
数字频带传输系统
数字信号的最佳接收
同步原理

## Slide 5: 说 明
课程课件索取、课程问题、联系等请发信到 sunllw@163.com
办公地点：北校区主楼I-258房间
移动电话：18792950997
课程网站：
http://www.icourses.cn/coursestatic/course_6642.html
有问题可以在网站上提，有老师轮流答疑

## Slide 6: 学习建议
积极预习、复习，认真完成课后作业，把学习建立在‘自’学基础上，老师只是引路人。
不懂的概念、原理，多‘问’：问老师、问同学、问互联网……
这门课很重要，不是很难。但不花功夫还是会‘难’。

## Slide 7: 第 一 章 绪论

## Slide 8
1.1 通信系统的组成
1.2 通信系统分类与通信方式
1.3 信息及其度量
1.4 主要性能指标
1.5 通信发展趋势
内容提要

## Slide 9: 作业
习题（P14）
1-2、1-4、1-6、1-8、1-9

## Slide 10: §1.1 通信系统的组成

## Slide 11
通信——将含有信息的消息有效而可靠地由一地传输到另一地（其它地方）的过程。
  从古到今，人类的社会活动总离不开消息的传递和交换，古代的消息树、烽火台和驿马传令，以及现代社会的文字、书信、电报、电话、广播、电视、遥控、遥测等，这些都是消息传递的方式或信息交流的手段。
信息是要表示和传送的对象。
消息是表示信息的媒体，如语言、文字、图象、符号、声音等。
  同一条信息可以用不同的消息表示。
  信息是包含在消息中的不确定性，即有效(有用)的东西。
  消息的本质和价值取决于它所包含的信息量，即对接收者的不确定性。

## Slide 12
消息是信息的载体，信息是消息的内容。
信号是消息的承载者，信号常常由消息变换而来，它是与消息对应的某种物理量，通常是时间的函数，例如随着时间变化的电压（电流）。
通信系统中传送的是信号
通信就是以语言、图像、数据为媒体，通过电（光）信号将信息由一方传输到另一方。

## Slide 13
一、通信系统的一般模型

## Slide 14
信源——消息的产生地， 其作用是把各种消息转换成原始电信号，称之为消息信号或基带信号。
发送设备——将信源和信道匹配起来，即将信源产生的消息信号变换成适合在信道中传输的信号。
信道——指传输信号的物理媒质，分为无线信道或有线信道。
噪声源——不是人为加入的设备，而是通信系统中各种设备以及信道中所固有的，并且是人们所不希望的。为了分析方便，把噪声源视为各处噪声的集中表现而抽象加入到信道。
接收设备——完成发送设备的反变换，从带有噪声及干扰的接收信号中正确恢复出相应的原始基带信号。
信宿——是传输信息的归宿点。

## Slide 15
信源发出的消息可分为两大类： 一类称为连续消息；另一类称为离散消息。􀂄
模拟（连续）消息——状态连续变化
  例如语音，图像
数字（离散）消息——状态可数或离散
  如符号，文字，数据
模拟信号：信号参量的取值是连续的或取无穷多个值的
  也称连续信号，这个连续是指信号的某一参量可以连续变化，而不一定在时间上也连续。
数字信号：信号参量只能取有限个值
  也称离散信号，这个离散是指信号的某一参量是离散变化的，而不一定在时间上也离散。
二、模拟通信和数字通信

## Slide 16
模拟信号波形

## Slide 17
数字信号波形

## Slide 18
模拟通信系统与数字通信系统
按照信道中传输的是模拟信号还是数字信号， 可相应地把通信系统分为
模拟通信系统
  例如传统广播和电视
数字通信系统。
  2G, 3G,4G,5G
模拟话音，经AM、FM调制——模拟通信
模拟话音，经PCM——数字通信
计算机数据，经modem——模拟通信
计算机数据，经网线——数字通信

## Slide 19
模拟通信系统模型
信源发出的原始电信号是基带信号，它不适宜远距离传输。
——基带的含义是指信号的频谱从零频附近开始，
远距离传输需要把基带信号变换成频带信号（已调信号）
完成这种变换和反变换作用的通常是调制器和解调器。
频带信号特征：
  1.携带有信息
  2.适合在信道中传输，
  3.信号的频谱具有带通形式且中心频率远离零频

## Slide 20
数字通信系统模型

## Slide 21
信源编码的作用是
  1.设法减少码元数目和降低码元速率，即通常所说的数据压缩。
    码元速率将直接影响传输所占的带宽，而传输带宽又直接反映了通信的有效性。
  2. 当信息源给出的是模拟语音信号时，信源编码器将其转换成数字信号，以实现模拟信号的数字化传输。
    第6章中将讨论模拟信号数字化传输的两种方式：脉冲编码调制(PCM)和增量调制(ΔM)。
信源译码是信源编码的逆过程。
信源编码与译码

## Slide 22
数字信号在信道传输时，由于噪声、衰落以及人为干扰等，将会引起差错。
为了减少差错，信道编码器对传输的信息码元按一定的规则加入保护成分（监督元），组成所谓“抗干扰编码”。
接收端的信道译码器按一定规则进行解码，从解码过程中发现错误或纠正错误，
从而提高通信系统抗干扰能力，实现可靠通信。
信道编码与译码

## Slide 23
在需要实现保密通信的场合，为了保证所传信息的安全， 人为将被传输的数字序列扰乱， 即加上密码，这种处理过程叫加密。
在接收端利用与发送端相同的密码复制品对收到的数字序列进行解密，恢复原来信息，叫解密。
信源编码之后，进行加密。
加密之后，进行信道编码。
加密与解密

## Slide 24
数字调制就是把数字基带信号的频谱搬移到高频处， 形成适合在信道中传输的频带信号。
基本的数字调制方式有振幅键控ASK、频移键控FSK、绝对相移键控PSK、相对（差分）相移键控DPSK。
对这些信号可以采用相干解调或非相干解调还原为数字基带信号。
对高斯噪声下的信号检测，一般用相关器接收机或匹配滤波器实现。数字调制是本教材的重点内容之一，将在第7章中讨论。
数字调制与解调

## Slide 25
同步
  是保证数字通信系统有序、准确、可靠工作的不可缺少的前提条件。
  使收、发两端的信号在时间上保持步调一致。
  按照同步的功用不同，可分为载波同步、位同步、群同步和网同步。
  这些问题将集中在第11章中讨论。
数字复接
  把若干个低速数字信号合并成一个高速的数字信号，以扩大传输容量和提高传输效率。
  复用与复接概念将在第10章中介绍。
同步与数字复接

## Slide 26
优点：
  抗干扰能力强，远距离传输无噪声积累
  差错可控。
  可以采用信道编码技术使误码率降低， 提高传输的可靠性。
  易于与各种数字终端接口，用现代计算技术对信号进行处理、加工、变换、存储，从而形成智能网。
  易于集成化， 从而使通信设备微型化。
  易于加密处理， 且保密强度高。
三、数字通信的特点

## Slide 27
缺点：
占用带宽大
  数字通信的许多优点都是用比模拟通信占据更宽的系统频带为代价而换取的。
  频带利用率低?：一路模拟电话：4KHz，接近同样话音质量的一路数字电话：20-60KHz。
同步要求高，设备复杂
随着技术的发展，数字通信的这些缺点已经弱化。
随着微电子技术和计算机技术的迅猛发展和广泛应用，数字通信在今后的通信方式中必将逐步取代模拟通信而占主导地位。

## Slide 28: §1.2 通信系统分类及通信方式

## Slide 29
根据传输媒介分类
  有线传输
    有线通信是用导线（如架空明线、同轴电缆、光导纤维、波导等）作为传输媒质完成通信的，如市内电话、有线电视、海底电缆通信等。
  无线传输
    无线通信是依靠电磁波在空间传播达到传递消息的目的的，如短波电离层传播、微波视距传播、卫星中继等。
一、通信系统分类

## Slide 30
按传输方式分类
  基带传输——将未经调制的信号直接传送，如音频市内电话。
  频带（调制）传输——对各种信号调制后传输的总称。
按复用方式分类
  TDM
  FDM
  CDM
  SDM
  WDM……

## Slide 31
按调制方式分类
连续波调制
  线性调制
  非线性调制
  数字调制
脉冲调制
  模拟脉冲调制——PAM，PWM，PPM
  数字脉冲调制——PCM，ADPCM，△M

## Slide 32: 常见的调制方式
调 制 方 式 |  |  | 用途
连续波调制 | 线性调制 | 常规双边带调制 | 广播
 |  | 抑制载波双边带调幅 | 立体声广播
 |  | 单边带调幅SSB | 载波通信、无线电台、数传
 |  | 残留边带调幅VSB | 电视广播、 数传、 传真
 | 非线性调制 | 频率调制FM | 微波中继、卫星通信、广播
 |  | 相位调制PM | 中间调制方式
 | 数字调制 | 幅度键控ASK | 数据传输

## Slide 33
续表
调 制 方 式 |  |  | 用途
 | 数字调制 | 相位键控PSK、 DPSK、 QPSK等 | 数据传输、 数字微波、 空间通信
 |  | 其他高效数字调制QAM、 MSK等 | 数字微波、 空间通信
脉冲调制 | 脉冲模拟调制 | 脉幅调制PAM | 中间调制方式、 遥测
 |  | 脉宽调制PDM(PWM) | 中间调制方式
 |  | 脉位调制PPM | 遥测、 光纤传输
 | 脉冲数字调制 | 脉码调制PCM | 市话、 卫星、 空间通信
 |  | 增量调制△M | 军用、 民用电话
 |  | 差分脉码调制DPCM | 电视电话、 图像编码
 |  | 其他语言编码方式ADPCM、 APC、 LPC | 中低速数字电话

## Slide 34
按工作波段分类
  长波通信
  中波通信
  短波通信
  微波通信
  远红外线通信

## Slide 35: 通信波段与常用传输媒质
频率范围 | 波长 | 符号 | 传输媒质 | 用途
3 Hz~30 kHz | 104~108 m | 甚低频VLF | 有线线对长波无线电 | 音频、电话、数据终端长距离导航、时标
30~300 kHz | 103~104 m | 低频LF | 有线线对长波无线电 | 导航、 信标、 电力线通信
300 kHz~3 MHz | 102~103 m | 中频MF | 同轴电缆短波无线电 | 调幅广播、移动陆地通信、业余无线电
3~30 MHz | 10~102 m | 高频HF | 同轴电缆短波无线电 | 移动无线电话、 短波广播定点军用通信、 业余无线电
30~300 MHz | 1~10 m | 甚高频VHF | 同轴电缆米波无线电 | 电视、 调频广播、 空中管制、 车辆、 通信、 导航

## Slide 36
续表
频率范围 | 波长 | 符号 | 传输媒质 | 用途
300 MHz~3 GHz | 10~100 cm | 特高频UHF | 波导、分米波无线电 | 微波接力、 卫星和空间通信、 雷达
3~30 GHz | 1~10 cm | 超高频SHF | 波导、厘米波无线电 | 微波接力、 卫星和空间通信、 雷达
30~300 GHz | 1~10 mm | 极高频EHF | 波导、毫米波无线电 | 雷达、 微波接力、 射电天文学
107~108 GHz | 3×10-5 ~3×10-4 cm | 紫外可见光红外 | 光纤、激光空间传播 | 光通信

## Slide 37
按消息传送方向与时间关系
  单 工——遥测、遥控、寻呼
  半双工——无线电对讲机(同一载频)
  全双工——电话
二、通信方式

## Slide 38
按数字信号排列顺序
  串行传输
  并行传输

## Slide 39: §1.3 信息及其度量

## Slide 40
信号是消息的载体，信息是消息的内涵。
任何信源产生的输出都是随机的。对接收者来说，只有消息中不确定的内容才构成信息；否则，信源输出已确切知晓，就没有必要再传输它了。
信息量就是对消息中这种不确定性的度量。
  三条消息：
    ① 太阳从东方升起；
    ② 太阳比往日大两倍；
    ③ 太阳将从西方升起。
  越是不可预测的事件， 越会使人感到惊奇，带来的信息越多。

## Slide 41
事件的不确定性可用事件出现的概率来描述.
可能性越小，概率越小；反之，概率越大。
消息中包含的信息量与消息发生的概率密切相关。消息出现的概率越小，消息中包含的信息量就越大。
消息所含信息量I与消息出现的概率P(x)关系：
  信息量是概率的函数
  P(x)越小， I越大； 反之， I越小， 且
    P(x)→1时， I→0
    P(x)→0时， I→∞
  若干个互相独立事件构成的消息， 所含信息量等于各独立事件信息量之和，也就是说，信息具有相加性，即
    I［P(x1)P(x2)…］=I［P(x1)］+I［P(x2)］+…
信息量与概率之间的关系

## Slide 42
(1.3 - 1)
信息量的单位与对数底数a有关。
    a=2时， 比特(bit)；
    a=e时，奈特(nit)；
    a=10时， 哈特莱。目前广泛使用的单位为比特。
信息量I的定义
相互独立的事件，信息量可加

## Slide 43
设离散信息源是一个由n个符号组成的符号集，且
各符号x1 x2 …xn所包含的信息量分别为
每个符号所含信息量的统计平均值(平均信息量)为
离散消息的度量
信息源的熵

## Slide 44
信息源的最大熵，发生在每一个符号等概率出现时；
如果各符号x1 x2 …xn等概出现，则有：
用平均信息量计算消息的信息量：
  若消息传送的符号总数为m，且m比较大，则
  例如：信息源由独立等概的符号0,1组成，n=2,则
  此时符号数与比特数相同。
平均信息量的应用

## Slide 45
例 1 – 2 一离散信源由0， 1， 2， 3四个符号组成，它们出现的概率分别为3/8, 1/4, 1/4, 1/8，且每个符号的出现都是独立的。试求某消息201220170213….共57个符号（0出现23次，1出现14次，2出现13次，3出现7次）的信息量。
方法一：
方法二：
例题

## Slide 46: §1.4 主要性能指标

## Slide 47
有效性：系统传输消息的效率——通信资源(频率、时间)的充分利用。
  在给定的信道内能够容纳多大的信息量，或允许传输多高的信息速率
可靠性：信息传输的准确程度，传送消息的准确还原
根据信息论观点，通信系统的有效性和可靠性常常是一对矛盾。也就是说有效性很高的通信系统往往带来可靠性不足的缺点；或者是保证了很高的可靠性，但导致有效性的降低。
可靠性是矛盾的主要方面，即发送消息在接收端的准确还原.
形成矛盾的根本原因——信道不理想􀀀
  带宽、时间受限
  噪声和干扰

## Slide 48
有效性：用所传信号的有效传输带宽来表征，越小越有效。
  一路话音：BSSB=4KHz；BDSB=8KHz
  BFM=2(mf+1)×4KHz
可靠性：
  输出信噪比(仅考虑加性干扰)：接收端输出的
  信号平均功率与噪声平均功率之比(SNR)
  电话：SNR > 40dB, 话音清晰度> 95%􀀀
  电视：SNR = 40~60dB
  GDSB=2，GFM=3mf2(mf+1)
模拟通信系统的性能指标

## Slide 49
符号(码元)传输速率： RB简称传码率。
  它表示单位时间内传输码元的数目，单位是波特（Baud），记为B。
  例如，若1秒内传2400个码元，则传码率为2400B。
  数字信号有多进制和二进制之分，但码元速率与进制数无关，只与传输的码元长度T有关
信息传输速率Rb：又称传信率。
  它表示单位时间内传递的平均信息量或比特数
  单位为“比特/秒”，记为bit/s ，或b/s ，或bps
数字通信系统的性能指标

## Slide 50
每个码元或符号通常都含有一定bit数的信息量，因此码元速率和信息速率有确定的关系
H为信源中每个符号所含的平均信息量（熵）
M进制、等概传输时，熵有最大值，信息速率也达到最大
􀂄 或
码元速率为1200B
  采用八进制（M=8）时，信息速率为3600b/s；
  采用二进制（M=2）时， 信息速率为1200b/s，
  二进制的码元速率和信息速率在数量上相等，有时简称它们为数码率。
码元速率与信息速率之间的关系

## Slide 51
衡量数字通信系统可靠性的指标是差错率， 常用误码率和误信率表示。
误码率（码元差错率Pe ）是指发生差错的码元数在传输总码元数中所占的比例，更确切地说，误码率是码元在传输系统中被传错的概率，即
误信率（信息差错率Pb ）是指发生差错的比特数在传输总比特数中所占的比例， 即
可靠性

## Slide 52
实际中分析误信率（二进制就是误码率），可用
Pe与Pb的关系
  二进制—— Pb= Pe
  M进制—— Pb< Pe

## Slide 53: §1.5 通信发展趋势

## Slide 54
在过去三四十年间，对数据传输需求的增长以及大规模集成电路的发展，促进了数字通信的发展。目前数字通信在卫星通信、光纤通信、移动通信、微波通信等领域有了新的进展。 下面我们就从这几个方面来了解通信的现状和未来发展趋势。
1． 卫星通信系统
卫星通信系统是将通信卫星作为空中中继站，它能够将地球上某一地面站发射来的无线电信号转发到另一个地面站， 从而实现两个或多个地域之间的通信。根据通信卫星与地面之间的位置关系，可以分为静止通信卫星(或同步通信卫星)和移动通信卫星。静止通信卫星是轨道在赤道平面上的卫星，它离地面高度为35 780 km，采用三个相差120°的静止通信卫星就可以覆盖地球的绝大部分地域(两极盲区除外)。

## Slide 55
卫星通信系统由通信卫星、地球站、上行线路及下行线路组成。上行线路和下行线路是地球站至通信卫星及通信卫星至地球站的无线电传播路径，通信设备集中于地球站和通信卫星中。
卫星通信的特点是：通信距离远、覆盖地域广、不受地理条件限制、 通信容量大、可靠性高等。自从1957年10月第一颗卫星发射成功以来，卫星通信作为一种重要的通信手段被广泛用于国际、国内和区域通信。21世纪的卫星通信将向更高频段、更大容量方向发展。卫星间的通信将采用速度快、 频带宽、保密性强的激光通信。预计到2012年前， 星间激光通信的传输速率将达到40Gb/s，地面终端设备将日益小型化， 甚小天线卫星地球站(VSAT) 将会继续发展。

## Slide 56
2． 光纤通信系统
光纤通信是以光导纤维(简称光纤)作为传输媒质、以光波为运载工具（载波）的通信方式。光纤通信具有容量大、 频带宽、传输损耗小、抗电磁干扰能力强、通信质量高等优点，且成本低，与同轴电缆相比可以大量节约有色金属和能源。自从1977年世界上第一个光纤通信系统投入运营以来， 光纤通信发展迅速，已成为各种通信干线的主要传输手段。
目前，单波长光通信系统速率已达10 Gb/s，其潜力已不大，采用密集波分复用（DWDM）技术来扩容是当前实现超大容量光传输的重要技术。近年来，DWDM技术取得了较大的进展，美国AT&T实验室等机构已成功地完成了Tb/s的传输实验。

## Slide 57
光传送网是通信网未来的发展方向，它可以处理高速率的光信号，摆脱电子瓶颈，实现灵活、动态的光层联网，透明地支持各种格式的信号以及实现快速网络恢复。 因此，世界上许多国家纷纷进行研究、试验，验证由波分复用、光交叉连接设备及色散位移光纤组成的高容量通信网今后的可行性。
3． 数字蜂窝移动通信系统
数字蜂窝移动通信系统是将通信范围分为若干相距一定距离的小区，移动用户可以从一个小区运动到另一个小区，依靠终端对基站的跟踪，使通信不中断。移动用户还可以从一个城市漫游到另一个城市，甚至到另一个国家与原注册地的用户终端通话。

## Slide 58
数字蜂窝移动通信系统主要由三部分组成：控制交换中心、若干基地台、诸多移动终端。通过控制交换中心进入公用有线电话网，从而实现移动电话与固定电话、 移动电话与移动电话之间的通信。
目前广泛应用的是第二代移动通信系统，采用窄带时分多址(TDMA)和窄带码分多址(CDMA)数字接入技术，已形成的国家和地区标准有欧洲的GSM系统、美国的IS-95系统、日本的PDC系统。我国主要采用欧洲的GSM系统。
第二代移动通信系统实现了区域内制式的统一，覆盖了大中小城市，为人们的信息交流提供了极大的便利。随着移动通信终端的普及，移动用户数量成倍地增长，第二代移动通信系统的缺陷也逐渐显现，如全球漫游问题、系统容量问题、频谱资源问题、支持宽带业务问题等。

## Slide 59
为此，从20世纪90年代中期开始，各国和世界组织又开展了对第三代移动通信系统的研究，它包括地面系统和卫星系统，移动终端既可以连接到地面的网络，也可以连接到卫星的网络。
第三代移动通信系统（在2009年在中国投入商用）工作在2000MHz频段，为此国际电信联盟正式将其命名为IMT-2000。IMT-2000的目标和要求是：统一频段，统一标准， 达到全球无缝隙覆盖，提供多媒体业务，传输速率最高应达到2 Mb/s， 其中车载为144kb/s、步行为384kb/s、室内为2 Mb/s；频谱利用率高，服务质量高，保密性能好；易于向第二代系统过渡和演进； 终端价格低。

## Slide 60
目前第三代（3G）及第四代(4G)移动通信系统有多个标准， 我国所提出的TD-SCDMA及TD-LTE标准也是其中之一。这充分体现了我国在移动通信领域的研究已达到国际领先水平。
人类对新技术的追求是无止境的，对新的通信系统和通信技术的研究仍在不断进行，新的通信系统和通信技术也将会不断服务于人类。

## Slide 61: §1.6 通信新技术介绍

## Slide 62: 1、Turbo码
1993年，由C.Berrou和A.Glavieux提出
采用迭代译码
具有接近Shannon信道容量的差错纠正能力
在3G中获得应用（数据传输）

## Slide 63
2、LDPC码（低密度校验码）
1962年，Gallager提出后，很长时间没有引起人们的关注
1995年，MacKay和Neal再次发现
采用迭代译码且译码简单
具有接近Shannon信道容量的差错纠正能力
是目前研究热点 。

## Slide 64
3、OFDM（正交频分多路复用）
能够有效地克服频率选择性衰落信道中的多径干扰
具有很高的频谱利用率
在DAB、DVB、WLAN等中获得广泛应用
缺点是具有较高的峰值平均功率比，并且对同步要求比较高

## Slide 65
4、MIMO技术与空时码
1998年引起人们关注
与SISO相比，MIMO技术能够大幅度提高无线通信系统的信道容量
接近MIMO系统信道容量的编码方案：
空时分组码、空时格形码、V-BLAST。

## Slide 66
5、MIMO-OFDM
MIMO+OFDM：能够大幅度提高无线通 信系统的频谱效率
有望在4G系统中获得应用
目前的研究热点： 空频编码，空时频编码，信道估计等

## Slide 67
6、Massive-MIMO
仍然是MIMO技术，但是基站天线的发射单元数目巨大，达到上百甚至上千。采用类似相控阵雷达的技术，开发空间的复用维度，在同频同时情况下产生多个波束指向不同用户，完成通信。

## Slide 68
7、Full Duplex
全双工技术：现有的通信系统中，可用频带都进行了分割，在某一时间某个子频带只供收发双方的一个通信过程使用（要么发射，要么接收）。全双工技术主要是在同一频带同时进行收发，这就需要进行信号抵消，从接收信号中抵消掉发射信号。

## Slide 69
涡旋电磁波的轨道角动量（orbital angular momentum，OAM）复用是一种把量子力学中的轨道角动量理论应用到无线通信领域的新型技术,拥有高效频谱利用和抗干扰两项引人注目的特性。目前国内外正在对涡旋电磁波的产生与接收、OAM复用对通信容量的影响、OAM模式的复用和解复用、大气的非均匀性和电离层对涡旋电磁波的影响、涡旋电磁波抗干扰能力等研究热点进行研究。
8、涡旋电磁波（OAM）

## Slide 70
目前，我们的无线通信，都是对电磁波的自旋角动量（SAM）进行调制。以地球和太阳为例打个比方，SAM可以看成地球的自转，OAM可以看成地球绕太阳的公转。美国和以色列的研究人员已经创造出了同时利用SAM和OAM进行调制的通信技术。

## Slide 71
二、什么是涡旋电磁波？
涡旋电磁波 （VR-Vertex Radio）
具有螺旋相位波前结构
由轨道角动量(OAM)驱动
涡旋电磁波的数学模型：
涡旋电磁波螺旋相位波前结构
其中：
为沿
传播的信号振幅，
为绕涡旋电磁波传播方向( )
轴
方位角，
为涡旋电磁波的拓扑核（俗称：模态）。
科学与技术定义：轨道角动量OAM（Orbital Angular Momentum）

## Slide 72
二、什么是涡旋电磁波？
电磁波携带的总角动量由自旋角动量(SAM)和轨道角动量(OAM)两部分构成。 SAM与极化有关，OAM与空间相位相关，只有OAM驱动产生涡旋电磁波（故又称OAM波）
涡旋电磁波波前相位与轨道角动量OAM之间有定量的数学关系，轨道角动量的拓扑荷俗称模态
从场的分布角度来看，经过扭曲的涡旋电磁波场强分布呈现出中空发散圆锥结构
涡旋电磁波可以由无穷个模态驱动，不同模态涡旋电磁波在波长距离上旋转角度不同，但关于轴向方位角相互正交

## Slide 73
二、什么是涡旋电磁波？
OAM波的螺旋状相位时空分布，相位波前以及幅度分布
OAM波的三维场强分布