## Slide 1: 第二章 随机过程
通信工程学院ISN
刘龙伟
二零一七年

## Slide 2
2.1随机过程的基本概念和统计特性
2.2平稳随机过程
2.3高斯随机过程
2.4随机过程通过线性系统
2.5窄带随机过程
2.6正弦波加窄带高斯噪声
作业（P36）：1、7、9、14、20
内容提要

## Slide 3
随机过程的基本概念和数字特征（均值、方差、相关函数）；
平稳、高斯、窄带、正弦波加窄带高斯过程的统计特性
随机过程通过线性系统
高斯白噪声和带限白噪声
本章要求

## Slide 4: §2.1 随机过程的基本概念和统计特性

## Slide 5
一、随机过程的概念
随机过程：任一时刻的取值是随机变量的时间函数，
或无穷多个样本函数的总体。
样本函数：随机过程的实现
样本空间：所用可能实现的集合。

## Slide 6
二、随机过程的统计特性
随机过程： ξ(t) ，某一时刻t1∈T
  一维分布函数： F1(x1,t1)=P［ξ(t1)≤x1］
  一维概率密度函数
  n维分布函数：Fn(x1,x2,…,xn;t1,t2,…,tn)
  =P｛ξ(t1)≤x1,ξ(t2)≤x2,…, ξ(tn)≤xn｝
  n维概率密度函数

## Slide 7
三、随机过程的数字特性
均值：
  是时间t的函数
  它表示随机过程的n个样本函数曲线的摆动中心
方差
  它表示随机过程在时刻t 对于均值的偏离程度
均值和方差描述了随机过程在各个孤立时刻的特征，为了
描述随机过程在两个不同时刻状态之间的联系，还需利用
二维概率密度引入新的数字特征。

## Slide 8
自相关函数：衡量随机过程在任意两个时刻获得的随机变量之间的关联程度
自协方差函数：
两者关系为： B(t1, t2)=R(t1, t2)-a(t1)a(t2)
当a(t)=0时：B(t1, t2)=R(t1, t2)
若t2＞t1，并令t2=t1+τ，则
R(t1, t2)=R(t1, t1+τ)

## Slide 9
对于两个或更多个随机过程，可引入互协方差及互相关函数。设ξ(t)和η(t)分别表示两个随机过程，则
互协方差函数定义为
Bξη(t1,t2)=E｛［ξ(t1)-aξ(t1)］［η(t2)-aη(t2)］｝
互相关函数定义为
Rξη(t1, t2)=E［ξ(t1)η(t2)］

## Slide 10: §2.2 平稳随机过程

## Slide 11
一、平稳随机过程的概念
平稳随机过程——它的统计特性不随时间的推移而变化。
狭义平稳（严平稳）：
  一维分布与时间t 无关，
  二维分布只与时间间隔 有关。

## Slide 12
二、平稳随机过程的数字特征
均值
  表示平稳随机过程的各样本函数围绕着一水平线起伏。
方差
  起伏偏离数学期望的程度也是常数
自相关函数
均值与时间无关，自相关函数只与时间间隔有关

## Slide 13
三、广义平稳（宽平稳）
严平稳随机过程要求严格按照分布函数对于所有的n均成立，实际应用复杂。引入另外一种平稳随机过程的定义：
一个二阶矩随机过程ξ(t)，它的均值为常数，自相关函数仅是τ的函数， 则称它为宽平稳随机过程或广义平稳随机过程。
一个严平稳随机过程只要它的均方值E［ξ2(t)］有界，则它必定是广义平稳随机过程，但反过来一般不成立。
通信系统中所遇到的信号及噪声，大多数可视为平稳的随机过程。以后讨论的随机过程除特殊说明外，均假定是平稳的， 且均指广义平稳随机过程， 简称平稳过程。

## Slide 14
四、各态历经性（遍历性）
随机过程的任一实现，经历了随机过程的所有可能状态。
  随机过程的统计平均特性，可以由其任一实现(样本函数)的时间平均特性来代表。
假设x(t)是平稳随机过程ξ(t)的任意一个实现，它的时间均值和时间相关函数分别为：
遍历过程必定是平稳过程，反之不然。
在通信系统中所遇到的随机信号和噪声， 一般均能满足各态历经条件。
“统计平均”化为“时间平均”
遍历

## Slide 15
五、平稳过程自相关函数的性质
1. R(0) = E[ξ 2 (t)] —— 平均功率
2. R(∞) = E2[ξ (t)] —— 直流功率
3. R(0) − R(∞) =σ 2 —— 交流功率
4. R(τ ) = R(−τ ) —— 偶函数
5. R(τ ) ≤ R(0) ——上界

## Slide 16
六、平稳随机过程的功率谱密度
任一实现的功率谱 无穷多个实现的统计平均
截短函数

## Slide 17
平稳随机过程的功率谱密度与其自相关函数是一对傅里叶变换关系
——称为维纳-辛钦关系
功率谱密度的性质
—— 非负性
—— 偶函数
可定义单边谱
或

## Slide 18
例 2 - 1某随机相位余弦波ξ(t)=Acos(ωct+θ)，其中A和ωc均为常数，θ是在[0,2π]内均匀分布的随机变量。
（1） 求ξ(t)的自相关函数与功率谱密度；
（2） 讨论ξ(t)是否具有各态历经性。
例题

## Slide 19
解 (1) 先考察ξ(t)是否广义平稳。
ξ(t)的数学期望为
ξ(t)的自相关函数为

## Slide 20
见ξ(t)的数学期望为常数， 而自相关函数只与时间间隔τ有关， 所以ξ(t)为广义平稳随机过程。
根据平稳随机过程的相关函数与功率谱密度是一对傅里叶变换，即R(τ) Pξ(ω)，则因为

## Slide 21
所以，功率谱密度为
平均功率为
(2) ξ(t)的时间平均为

## Slide 22
比较统计平均与时间平均，得a= , R(τ)= ， 因此，随机相位余弦波是各态历经的。

## Slide 23: §2.3 高斯随机过程

## Slide 24
若随机过程ξ(t)的任意n维（n=1, 2, …）分布都是正态分布，则称它为高斯随机过程或正态过程。 其n维正态概率密度函数表示如下：
式中, ak=E［ξ(tk)］，σ2k=E［ξ(tk)-ak］2，|B|为归一化协方差矩阵的行列式。
一、高斯随机过程的基本概念

## Slide 25
（1） 高斯过程的n维分布完全由n个随机变量的数学期望、 方差和两两之间的归一化协方差函数所决定。因此，对于高斯过程，只要研究它的数字特征就可以了。
（2） 广义平稳的高斯过程也是狭义平稳的。
（3）如果高斯过程在不同时刻的取值是不相关的， 那么它们也是统计独立的。
（4）若干个高斯过程的线性叠加仍然是高斯过程。
二、高斯随机过程的重要性质

## Slide 26
a为高斯随机变量的数学期望，σ2为方差。概率密度函数f(x)曲线如下图 所示。记为
具有如下特性：
(1) f(x)对称于x=a这条直线。
(2)
且有
图2-3 正态分布的概率
一维正态分布
σ表示集中程度，σ减小，曲线变高、变窄。
Notes: 标准差σ

## Slide 27
当a=0，σ=1时，称f(x)为标准正态分布的密度函数。
正态分布函数是概率密度函数的积分（面积），即
这个积分无法用闭合形式计算，我们要设法把这个积分式和可以在数学手册上查出积分值的特殊函数联系起来，一般常用以下几种特殊函数：

## Slide 28
误差函数的定义式为
  它是自变量的递增函数
  erf(0)=0，erf(∞)=1
  erf(-x)=-erf(x)
互补误差函数为：
  自变量的递减函数
  erfc(0)=1，erfc(∞)=0
  erfc(-x)=2-erfc(x)。
三、误差函数和互补误差函数

## Slide 29
用误差函数或互补误差函数表示F(x)的好处是，它简明的特性有助于今后分析通信系统的抗噪声性能。
如基带系统的误码概率：
误差函数与正态分布函数的关系

## Slide 30
概率积分函数定义为:
  Φ(∞)=1
Q函数是一种经常用于表示高斯尾部曲线下的面积的函数，其定义为:
概率积分函数和Q函数

## Slide 31
白噪声---信号在信道中传输时， 常会遇到这样一类噪声， 它的功率谱密度均匀分布在整个频率范围内，即
  是一个理想的宽带随机过程
  n0为一常数，单位是瓦/赫。
  白噪声的自相关函数：
四、高斯白噪声
白噪声只有在τ=0时才相关，而它在任意两个时刻上的随机变量都是互不相关的。

## Slide 32
  如果白噪声又是高斯分布的， 我们就称之为高斯白噪声
  高斯白噪声在任意两个不同时刻上的取值之间，不仅是互不相关的，而且还是统计独立的。
  理想化的白噪声在实际中是不存在的。如果噪声的功率谱均匀分布的频率范围远远大于通信系统的工作频带，则可视为白噪声。第3章将要讨论的热噪声和散弹噪声就是近似白噪声的例子。
  特别说明：“高斯”是指时域的幅度值服从高斯分布； “白”是指频域的功率谱密度为常数。
高斯白噪声

## Slide 33: §2.4 随机过程通过线性系统

## Slide 34
假定输入ξi(t)是平稳随机过程， 现在来分析系统的输出
过程ξo(t)的统计特性。
输出过程ξo(t)的数学期望
一、平稳过程通过线性时不变系统
输出过程的数学期望等于输入过程的数学期望与直流传递函数H(0)的乘积，且E［ξo(t)］与t无关。

## Slide 35
2. 输出过程ξo(t)的自相关函数
根据平稳性有：
可见, ξo(t)的自相关函数只依赖时间间隔τ而与时间起点t1无关。
由以上输出过程的数学期望和自相关函数证明，若线性系统的输入过程是平稳的，那么输出过程也是平稳的。

## Slide 36
3. 输出过程ξo(t)的功率谱密度
对自相关函数进行傅里叶变换, 有
令
则有
即
可见，系统输出功率谱密度是输入功率谱密度Pi(ω)与系统功率传输函数|H(ω)|2的乘积。这是十分有用的一个重要公式。
比直接计算Ro(τ)要简便得多

## Slide 37
总可以确定输出过程的分布。其中一个十分有用的情形是：如果线性系统的输入过程是高斯型的，则系统的输出过程也是高斯型的。
4. 输出过程ξo(t)的概率分布
从原理上看，在已知输入过程分布的情况下，通过下式
高斯过程经线性变换后的过程仍为高斯过程。

## Slide 38
功率谱密度为n0/2的白噪声通过理想矩形的低通滤波器后的功率谱密度、自相关函数和噪声平均功率。理想低通的传输特性为
二、带限白噪声
|H(ω)|2= ，|ω|≤ωH。
输出功率谱密度为 ： Po(ω)=|H(ω)|2Pi(ω)= ， |ω|≤ωH
输出噪声的功率谱密度在|ω|≤ωH内是均匀的，在此范围外则为零，通常把这样的噪声称为带限白噪声。

## Slide 39
自相关函数为
带限白噪声只有在τ=k/2fH(k=1, 2, 3, …)上得到的随机变量才不相关。
它告诉我们，如果对带限白噪声按抽样定理抽样的话，则各抽样值是互不相关的随机变量。这是一个很重要的概念。
带限白噪声的平均功率：自相关函数Ro(τ)在τ=0 处有最大值，这就是带限白噪声的平均功率：

## Slide 40: §2.5 窄带随机过程

## Slide 41
随机过程通过以fc为中心频率的窄带系统的输出，即是窄带过程。
所谓窄带系统，是指其通带宽度Δf<<fc，且fc远离零频率的系统。
实际中，大多数通信系统都是窄带型的，通过窄带系统的信号或噪声必是窄带的，如果这时的信号或噪声又是随机的，则称它们为窄带随机过程。
例如：一个频率近似为fc，包络和相位随机缓变的正弦波。
一、窄带过程

## Slide 42
窄带过程的频谱和波形示意

## Slide 43
窄带随机过程ξ(t)可用下式表示:
ξ(t)=aξ(t) cos［ωct+φξ(t)］, aξ(t)≥0 (2.5 - 1) 等价式为
ξ(t) = ξc(t) cosωct - ξs(t) sinωct
其中 ξc(t)=aξ(t)cosφξ(t)
ξs(t)=aξ(t) sinφξ(t)
二、窄带随机过程的表示
随机包络
随机相位
同相分量
正交分量

## Slide 44
设窄带过程ξ(t)是平稳高斯窄带过程，且均值为零，方差为σ2ξ。下面将证明它的同相分量ξc(t)和正交分量ξs(t)也是零均值的平稳高斯过程，而且与ξ(t)具有相同的方差。
1. 数学期望
E［ξ(t)］=E[ξc(t)]cosωct – E[ξs(t)]sinωct =0
可得
三、同相和正交分量的统计特性

## Slide 45
2. 自相关函数

## Slide 46
式中
因为ξ(t)是平稳的，
故有
这就要求上页式子的右边也应该与t无关，而仅与时间间隔τ有关。

## Slide 47
这时，显然应有
所以，上式变为
(R1)
再取使cosωct=0的所有t值，同理有
(R2)
若取使sinωct=0 的所有t值，则计算自相关函数的式子应变为

## Slide 48
其中应有
由以上的数学期望和自相关函数分析可知，如果窄带过程ξ(t)是平稳的，则ξc(t)与ξs(t)也必将是平稳的。
进一步分析，式（R1）和式（R2）应同时成立，
故有 Rc(τ)=Rs(τ)
Rcs(τ)=-Rsc(τ)
可见，同相分量ξc(t)和正交分量ξs(t)具有相同的自相关函数，

## Slide 49
将上式代入式Rcs(τ)=-Rsc(τ)可得
同理可推得
上两式说明，ξc(t)、ξs(t)的互相关函数Rsc(τ)、Rcs(τ)都是τ的奇函数，在τ=0时
Rsc(0)=Rcs(0)=0
而且根据互相关函数的性质，应有:

## Slide 50
于是，由式（R1）及式（R2）得到
Rξ(0)=Rc(0)=Rs(0)
即
这表明ξ(t)、ξc(t)和ξs(t)具有相同的平均功率或方差（因为均值为0）。
另外，因为ξ(t)是平稳的，所以ξ(t)在任意时刻的取值都是服从高斯分布的随机变量， 故在式
ξ(t) = ξc(t) cosωct - ξs(t) sinωct 有
ξ(t)=ξc(t)cosωct-ξs(t)sinωct

## Slide 51
取t=t1=0 时，ξ(t1)=ξc(t1)
取t=t2=3π/(2ωc)时，ξ(t2)=ξs(t2)
所以ξc(t1)，ξs(t2)也是高斯随机变量，由平稳性知ξc(t)、 ξs(t)也是高斯随机过程。又根据式 Rsc(0)=Rcs(0)=0 可知，ξc(t)、 ξs(t)在同一时刻的取值是互不相关的随机变量因而它们还是统计独立的。
上所述，我们得到一个重要结论：一个均值为零的窄带平稳高斯过程ξ(t)
  它的同相分量ξc(t)和正交分量ξs(t)也是平稳高斯过程，而且均值都为零，方差也相同；
  在同一时刻上得到的ξc和ξs是互不相关的或统计独立的。

## Slide 52
由上面的分析可知，ξc和ξs的联合概率密度函数为
设aξ,φξ的联合概率密度函数为f(aξ, φξ)，则利用概率论知识， 有
又因为：
四、包络和相位的统计特性

## Slide 53
得到
于是
注意，这里aξ≥0, 而φξ在(0，2π)内取值。

## Slide 54
可见，aξ服从瑞利分布。
同理，f(aξ, φξ)对aξ积分可求得相位φξ的一维概率密度函数为
可见，φξ服从均匀分布。
再利用概率论中边际分布知识将f(aξ,φξ)对φξ积分， 可求得包络aξ的一维概率密度函数为

## Slide 55
综上所述，我们又得到一个重要结论：一个均值为零， 方差为σ2ξ的窄带平稳高斯过程ξ(t)，其
  包络aξ(t)的一维分布是瑞利分布，
  相位φξ(t)的一维分布是均匀分布，
  就一维分布而言，aξ(t)与φξ(t)是统计独立的，即有下式成立： f(aξ,φξ)=f(aξ)·f(φξ)

## Slide 56: §2.6 正弦波加窄带高斯噪声

## Slide 57
信号经过信道传输后总会受到噪声的干扰，为了减少噪声的影响，通常在接收机前端设置一个带通滤波器，以滤除信号频带以外的噪声。
因此，带通滤波器的输出是信号与窄带噪声的混合波形。
最常见的是正弦波加窄带高斯噪声的合成波，这是通信系统中常会遇到的一种情况，所以有必要了解合成信号的包络和相位的统计特性。
一、正弦波加窄带高斯噪声

## Slide 58
式中, n(t)=nc(t) cosωct - ns(t) sinωct为窄带高斯噪声，其均值为零，方差为σ2n；正弦信号的A, ωc均为常数，θ是在(0, 2π)上均匀分布的随机变量。 于是
式中
zc(t)=Acosθ+nc(t)
zs(t)=Asinθ+ns(t)
设合成信号为：r(t)=A cos(ωc t+θ) + n(t)
同相分量
正交分量
随机相位
随机包络

## Slide 59
合成信号r(t)的包络和相位为
利用上一节的结果， 如果θ值已给定，则zc、zs是相互独立的高斯随机变量，且有

## Slide 60
在给定相位θ的条件下的zc和zs的联合概率密度函数为
利用上一节相似的方法， 可以求得在给定相位θ的条件下的z和φ的联合概率密度函数为：
二、包络和相位的统计特性

## Slide 61
求条件边际分布，有
这个概率密度函数称为广义瑞利分布，也称莱斯（Rice）分布。
上式存在两种极限情况，下面进行讨论：

## Slide 62
（1） 当信号很小，A→0，即信号功率与噪声功率之比
=r→0时，x值很小时，有I0(x)=1，这时合成波r(t)中只存在窄带高斯噪声，由莱斯分布退化为瑞利分布。
（2）当信噪比r很大时，有I0(x)≈ ，这时在z≈A附近， f(z)近似于高斯分布，即
由此可见，信号加噪声的合成波包络分布与信噪比有关。
    小信噪比时，它接近于瑞利分布；
    大信噪比时，它接近于高斯分布；
    在一般情况下它是莱斯分布。
f(φ)也与信噪比有关。小信噪比时， f(φ)接近于均匀分布，它反映这时窄带高斯噪声为主的情况；大信噪比时，f(φ)主要集中在有用信号相位附近。
讨论

## Slide 63: 图 2 – 7 正弦波加窄带高斯过程的包络与相位分布